Laboratorinis darbas

### Tinklo pasiekiamumo tyrimas

Darbo tikslas. Išmokti naudotis elementariomis tinklo stebėjimo komandomis analizuojant tinklo objektų pasiekiamumą.

Darbo eiga. Laboratorinio darbo metu reikės panaudoti kompiuterių tinklo pasiekiamumo komandas. Laboratorinis darbas daromas pildant nurodyto varianto formas. Laboratorinio darbo formą galima pildyti ir elektroniniame variante, formos failas (MSWord)

Užduotys

1. Išsiaiškinkite savo kompiuterio tinklinius nustatymus.

1. būdas. Tam iškvieskite „Local Area Connection Status“ (Pradėti – Valdymo skydas - Tinklo ryšiai – pažymėkite Lacal Area Connection piktogramą ir paspauskite dešinį pelės klavišą kontekstiniame meniu pasirinkite - būsena), išnagrinėkite General  ir Support  kortelėse pateiktus duomenis, užrašykite ataskaitoje. Kompiuterio vardą (host name) galima rasti taip: pažymėkite piktogramą Mano Kompiuteris ir paspauskite dešinį pelės klavišą, kontekstiniame meniu pasirinkite Ypatybės (Properties) atsivėrusioje kortelėje Sistemos ypatybės (System properties) pasirinkite Kompiuterio vardo keitimai.

2. būdas.  Naudokite komandinį rėžimą (Pradėti - vykdyti – cmd). Atsivėrusiame lange surinkite ipconfig /all ir paspauskite Enter.

2. Tinklo vartų (gateway) tikrinimas

Pabandykite atlikti komandą ping į gateway IP adresą. Komandiniame rėžime (Pradėti - vykdyti – cmd)  surinkite ping 192.168.1.1 Jei ping sėkmingas tai parodo, kad turime fizinį susijungimą su vietinio tinklo maršrutizatoriumi ir greičiausiai su visu pasauliu. Langą nukopijuokite (Alt + PrintScreen) ir įklijuokite (Paste – Įklijuoti ) ataskaitoje.

3. Komandiniame rėžime pabandykite atlikti ping į kaimyninio kompiuterio vardą (hostname).

Peržiūrėkite gautą rezultatą. Atkreipkite dėmesį, kad pirma eilutė rodo kompiuterio vardą, mūsų atveju m450, ir po jo seka IP adresas. Tai reiškia, kad kompiuteris gali išrišti iš kompiuterio vardo jo IP adresą.

Langą nukopijuokite (Alt + PrintScreen) ir įklijuokite (Paste – Įklijuoti ) ataskaitoje.

4. www.ktu.lt tikrinimas. Komandiniame rėžime įveskite komandą: ping www.ktu.lt

Langą nukopijuokite (Alt + PrintScreen) ir įklijuokite (Paste – Įklijuoti ) ataskaitoje.

- www.microsoft.com tikrinimas  Įveskite komandą: ping www.microsoft.com

Matome, kad DNS serveris išrišo vardą į IP adresą, tačiau negavome atsakymo. Kai kurie Microsoft maršrutizatoriai yra taip sukonfigūruoti, kad ignoruotų ping užklausas. Taip dažnai darome dėl saugumo sumetimų.

Langą nukopijuokite (Alt + PrintScreen) ir įklijuokite (Paste – Įklijuoti ) ataskaitoje.

- Nustatykite kelią tinklu iki lentelėje jūsų variantui nurodyto IP adreso. Tam komandų režime (Pradėti – Vykdyti - cmd) paleiskite tracert . (pvz: tracert 217.197.164.21)

Langą nukopijuokite (Alt + PrintScreen) ir įklijuokite (Paste – Įklijuoti ) ataskaitoje.

- Perkelkite 6  punkte gautus duomenis į atitinkamą lentelę. Imkite mažiausius atsako laikus Tat kiekvienoje eilutėje. Jei kažkuris tarpinis mazgas visai neatsakė, atitinkamoje eilutėje įrašykite „Nenustatytas“.

- Išsiaiškinkite tarpinių mazgų priklausomybę autominėms sistemoms ir paslaugų teikėjams ir tai surašykite į lentelių paskutinius stulpelius. Tam reikės prisijungti adresu http://www.ripe.net/whois ir nurodyti tiriamus IP adresus. Atsakymo įraše „inetnum“ rasite duomenis apie savininką („netname, descr“ laukai). Jei nepavyko rasti reikiamų duomenų, įrašykite “nežinoma“.

Laboratorinio darbo variantai

1-www.atcom.net.pl [217.197.164.21]-http://www.atcom.net.pl/cgi-bin/traceroute.pl

2-bweb.highway.telekom.at [213.33.98.139]-http://kmu.telekom.at/kundenbereich/Internettools/Traceroute.php

3-lg.active.by [83.149.96.213]-http://lg.active.by/

4-loba.belnet.be [193.190.198.53]-http://www.belnet.be/en/index2.php?upnr=176

5-bglan.biz [82.199.192.2]-http://bglan.biz/lg/

6-noc.thunderworx.net [217.27.32.200]-http://noc.thunderworx.net/cgi-bin/public/traceroute.pl

7-ns.novacomp.cz [81.31.2.203]-http://www.detektiv.cz/traceroute.html

8-nsmon.com [217.11.254.79]-http://www.nsmon.com/en/traceroute

9-noc.tele.dk [193.162.154.26]-http://trace.tele.dk/

10-cache.online.ee [194.106.96.7]-http://cache.online.ee/cgi-bin/nph-traceroute

11-www.frontier.fr [213.161.193.29]-http://www.supporttechnique.net/traceroute.ihtml

12-shadow.han.de [62.48.90.8]-http://www.han.de/cgi-bin/nph-trace.cgi

13-sentry.itgate.net [213.254.0.8]-http://www.ncc.itgate.net/cgi-bin/nph-traceroute

14-abele.apollo.lv [80.232.169.191]-http://net.apollo.lv/index.php

15-www.traceroute.nl [195.114.231.204]-http://www.traceroute.nl/

16-ka.graffl.net [193.154.165.8]-http://ka.graffl.net/cgi-bin/nph-trace.pl